Version imprimable du sujet Cliquez ici pour voir ce sujet dans son format original

FORUM DU DELTAPLANE > Tout le deltaplane > Etarquage des cannes de bout d'aile

Ecrit par: Davidair 24 novembre 2022 à 00:18

Comme beaucoup de pilotes, je galère pour étarquer mes cannes de bout d'ailes. Je finis toujours par y arriver mais souvent avec une tension musculaire crée par le mauvais mouvement de l'étarquage. Alors je me suis dis qu'il devait y avoir des pilotes ingénieux qui ont réfléchi à comment étarquer ces fichue cannes en fibre de verre sans se faire mal. Donc, voilà... je vous laisse la parole pour décrire votre méthode, technique ou autre accessoire bricolé pour facilité la manoeuvre. (photos,vidéo..)

Ecrit par: marc06 24 novembre 2022 à 17:59

Bjr david, perso,j ai 2 Litespeed 4 et bizarrement elles sont différentes au niveau des cannes... une est 2 x plus dure ! et pourtant les cannes ont la meme longueur. (mais j y arrive encore) Je vais les échanger pour confirmer que c est leur flexibilité qui est différente. Pour les installer,il y a 2 manieres : la "française",que j emploie,on se met derriere la plume et on tire sur la canne .(on peut s aider de la cordellette) "l ' américaine" ,on se met devant la canne et on pousse le levier et la canne. Je ne connais pas d ustensile ou d autre technique... a+

Ecrit par: Nio 24 novembre 2022 à 18:57

Bonjour David, Il y a effectivement des techniques mais ça dépend du type d'aile que tu as ?

Ecrit par: Davidair 24 novembre 2022 à 21:51

Merci pour ta réponse.. Mon aile est une Hélite Tsunami. Dès que je peux, je prends des photos pour décrire ma méthode mais je vais essayer de la décrire : Je mets en place le tendeur en alu au bout de la canne, je me positionne à l’arrière de l’aile gauche. De la main gauche je tords la canne en tenant le tendeur et de la main droite je saisis la voile en avant de la canne en prolongement de bord d’attaque et je pousse vers l’arrière vers le crochet du tendeur. Une fois le crochet atteint le tour est joué… sauf que je n’ai pas assez de « pince » dans la main droite pour cramponner la voile et je galère….

Ecrit par: Alainb 24 novembre 2022 à 23:06

Bonjour David, Il y a 4 ou 5 ans Alex décrivait clairement dans un "Deltamag" (petite revue filmée avec à chaque fois un ou plusieurs nouveaux thèmes), une technique d'étarquage, que j'utilise avec plaisir depuis sur le Styl +, malheureusement je n'ai pas trouvé ce numéro "Deltamag" sur Youtub où l'on trouve le 6, 7 et 8. Alex sait peut-être où il se cache, s'il passe par là prochainement ...

Ecrit par: sinthomez 24 novembre 2022 à 23:09

Les ailes à cannes La Mouette , c'est ce qu'il y a de plus facile à monter car le crochet d'étarquage de canne n'est pas solidaire de la voile contrairement à Wills wing ou Icaro par exemple. Pour le tsunami , j'en ai eu deux dont un topsecret , il ne pas faut pas tendre la derniere petite latte avant d'étarquer les cannes . C'est beaucoup plus facile ainsi.

Ecrit par: sinthomez 24 novembre 2022 à 23:13

Je me demande meme si je tendais pas la premiere nervure aprés avoir étarqué la canne !

Ecrit par: sinthomez 24 novembre 2022 à 23:26

Autre conseil : mets une suspente bien tendue entre l'extrémité de l'aile et l'articulation de la nervure qui supporte la commande du spoiler afin d'éviter à cette commande d'etre coincée par la voile ( voir photo ) Les cable de mise en tension des nervures n'est , à mon avis, pas assez tendu.

Ecrit par: sinthomez 24 novembre 2022 à 23:29

Fixation de la suspente en bout d'aile voir photo

Ecrit par: sinthomez 24 novembre 2022 à 23:32

Il me semble que les cannes étaitent en carbone (les memes que sur les topless) et non en fibre de verre !

Ecrit par: Davidair 24 novembre 2022 à 23:50

Oui c'est possible qu'elles soient en carbone... ça n'empèche que je pense ne pas avoir la bonne gestuelle.. mais je suis sùr que je vais la trouver..! merci encore pour ça...et j'attends vos témoignages

Ecrit par: Nio 25 novembre 2022 à 09:56

Citation (Alainb @ 24 novembre 2022 à 23:06); . Bonjour David, Il y a 4 ou 5 ans Alex décrivait clairement dans un "Deltamag" (petite revue filmée avec à chaque fois un ou plusieurs nouveaux thèmes), une technique d'étarquage, que j'utilise avec plaisir depuis sur le Styl +, malheureusement je n'ai pas trouvé ce numéro "Deltamag" sur Youtub où l'on trouve le 6, 7 et 8. Alex sait peut-être où il se cache, s'il passe par là prochainement ... ; . Les delta mag sont ici Mais j'ai rien vu sur les cannes. Ma technique est très proche de cette vidéo et fonctionne très bien, la différence c'est que je plaque le tube sur la canne de sorte qu'il soit parallèle à la canne et non perpendiculaire, je trouve que c'est plus facile à tenir. Par conte pour l'enlever je fais plus comme ça car j'ai trop souvent coincé la canne derrière la vis de bout de plume, une vrai galère.

Ecrit par: Davidair 25 novembre 2022 à 10:27

Merci Nio pour cette vidéo qui montre la technique "américaine" comme dit Marc06. Elle permet de voir que mon erreur est peut-être de mettre en place le tendeur au bout de la canne avant de tirer sur la voile. D'autant que sur cette aile et peut-être sur la plupart le tendeur est solidaire de la voile. à suivre...

Ecrit par: Alainb 25 novembre 2022 à 11:20

C'est dans le Deltamag n° 2

Ecrit par: sinthomez 25 novembre 2022 à 11:35

Effectivement , il faut mettre le tendeur sur le tube et ensuite positionner ce tendeur sur l'axe en bout de plume.

Ecrit par: Davidair 25 novembre 2022 à 11:41

Citation (Alainb @ 25 novembre 2022 à 11:20); . C'est dans le Deltamag n° 2 ; . Alain, dans le numéro 2 de Deltamag, c'est le pliage de la voile en bout d'aile qui est expliqué... j'y ai cru aussi..

Ecrit par: Alainb 25 novembre 2022 à 12:03

Deltamag n°2, à 28minutes25

Ecrit par: Davidair 25 novembre 2022 à 12:15

Ah merci Alain, et excuse-moi d'avoir sous-estimé tes talents de dénicheur.. Et à nouveau sur cette vidéo, ça parait trés simple. Dés qu'il ne pleut plus, je sors l'aile du garage et je mets en pratique cette méthode. je vous tiens au courant..

Ecrit par: Davidair 15 décembre 2022 à 23:17

Voilà comment je m'y prends...comme je force le crochet vient en butée avec l'axe solidaire de la voile. Alors, j'ai trouvé une solution en glissant une cale en bois dans la voile ce qui permet de forcer sans arriver à la position de blocage vue plus haut. je prépare une vidéo où je montre mon système .

Ecrit par: Davidair 16 décembre 2022 à 22:41

ça, c'est le lien de ma vidéo

Ecrit par: Davidair 17 décembre 2022 à 10:59

Je me suis un peu embrouillé dans les 2 messages précédents. Le lien de la vidéo est celui que je pensais avoir mis dans le premier message, celle où je n'arrive pas à crocheter l'axe de la voile. je prépare encore la vidéo où je m'aide d'un morceau de bois.. à bientôt ..

Ecrit par: sinthomez 17 décembre 2022 à 12:27

Bizarre que tu forces autant ! c'est moins dur à mettre que sur un delta classique (comparé à mon U2) Dommage que je n'ai plus le tsunami , je t'aurai fait une video ! Perso , je me mettais derierre l'aile , pour le bout d'aile droite , je prenais de la main droite l'étarqueur , de la main gauche le bout d'aile. Je poussais en arriere le bout d'aile tout en poussant l'étarqueur vers l'intérieur de l'aile. Avant cela , bien vérifier qu'il n'y a pas de plis sur le bord d'attaque , vérifier qu'au niveau du nez que la toile soit bien symétrique . Ne pas mettre la dernier latte de bout d'aile.